## Slide 1
Render Engine
项目功能 · 架构思路 · 渲染原理 · C++ 工程实践
从 OpenGL 示例代码演进为中小型实时渲染引擎
C++11
OpenGL
PBR + IBL
Assimp
RenderGraph
项目阶段总结 / 2026.08

## Slide 2
01 项目定位与能力边界
目标不是堆效果，而是建立可持续扩展的实时渲染框架
项目定位
学习型中小型实时渲染引擎
强调：资源复用、职责边界、可诊断性、渲染流程模块化
资产输入
OBJ / FBX / GLB / GLTF / DAE
外部贴图 + GLB Embedded Image
PBR 与旧材质兼容转换
画面能力
Metallic-Roughness PBR
IBL · HDR · Shadow · Point Light
Bloom 与多种屏幕后处理
工程能力
CMake + Visual Studio
Debug / Release 构建
运行时 DLL 自动部署
诊断能力
Shader 编译/链接日志
Framebuffer 完整性检查
OpenGL Debug Callback
工具能力
ImGui 参数面板
模型/贴图选择
后处理与曝光调节

## Slide 3
02 总体分层架构
核心原则：Scene 管世界，Renderer 管帧流程，AssetManager 管资源
Application
GLFW Window / Input
ImGui Tools
Present
Renderer
MeshRenderer
RenderQueue
RenderGraph
RenderTarget
World & Assets
Scene / GameObject
Transform / Light
AssetManager
MaterialSystem
Resources
ModelAsset
MeshAsset
MaterialAsset
ShaderLibrary
RHI
RenderContext
OpenGLRenderContext
Texture / Buffer / FBO

## Slide 4
03 一帧是怎样被渲染出来的
RenderGraph 负责组织 pass；RenderContext 负责提交底层命令
Input / UI
Scene Update
Build Queue
Shadow Pass
PBR Pass
Bloom Chain
Selected Effect
Present / UI
RenderGraph
记录 pass lambda → 保持顺序 → execute(RenderContext*)
当前是轻量顺序图；未来升级为显式资源依赖 DAG
CPU 组织
GPU 提交
输出
HDR Color
Depth / Shadow
Post Output
Backbuffer

## Slide 5
04 模型与资源加载链路
导入数据、运行时实例和 GPU 资源逐步解耦
Scene::createModel(path)
AssetManager Cache
Assimp Importer
ModelAsset Tree
Instantiate
Scene Objects
Asset（可缓存/共享）
ModelNodeAsset
• localTransform / children / mesh indices
MeshAsset
• CPU vertices / indices / local Bounds
MaterialAsset
• ShaderHandle / factors / textures
Instance（场景状态）
GameObject / Transform
• parent-child hierarchy
• runtime TRS + source matrix
Mesh
• Bounds + MaterialAsset 引用
• 共享 MeshResource
MeshResource（GPU 共享）
AssetManager 首次加载时上传
• VAO / VBO / IBO
• vertex / index count
同模型多实例复用一份 GPU 几何，实例不再复制 CPU 顶点和索引。
Model Cache
Texture Cache
Embedded GLB
OBJ / FBX / GLTF / DAE

## Slide 6
05 场景对象与 Transform
保留模型作者矩阵，同时允许运行时编辑实例
LocalMatrix = RuntimeTRS × SourceLocalMatrix
WorldMatrix = ParentWorldMatrix × LocalMatrix
Source Matrix
来自 FBX / glTF 节点层级
保存预旋转、缩放、坐标系转换和 DCC authored transform
Runtime TRS
localPosition
localRotation
localScale
由游戏逻辑或编辑器修改
Root
Model Node
Mesh Node A
Mesh Node B
Scene 职责
• 拥有对象树
• 更新 world matrix
• 管理灯光
• 保存 Asset 引用
• 提供 renderable list
不负责：
Shader 选择、材质绑定、pass 调度
骨骼动画接入后还需明确：Node Transform × Animation Pose × Inverse Bind Matrix

## Slide 7
06 Material、Shader 与 Renderer 的职责边界
材质可以引用 Shader，但不直接拥有 GL program 或执行 GL 调用
MaterialAsset
ShaderHandle + Data
ShaderLibrary
Handle → Program
MeshRenderer
Pass Decision
MaterialSystem
Bind Uniform/Texture
为什么这样拆分？
Shadow Pass 不需要绑定完整材质；Forward Pass 需要 PBR 数据。Renderer 根据 pass 决定流程，MaterialSystem 只负责数据映射。
类似 Unity 的地方
Unity Material 同样引用 Shader 和参数。区别在于引擎内部 Shader 资源由统一库管理，Material 保存的是句柄而不是裸 program。
可扩展方向
Technique / ShaderPass
Forward / Shadow / DepthOnly
Shader Variant / Keyword
Hot Reload

## Slide 8
07 Metallic-Roughness PBR 原理
直接光使用微表面 BRDF，间接光使用预计算 IBL
Lo = ∫ (kD · albedo / π + D·F·G / 4(N·V)(N·L)) · Li · (N·L) dω
D · Normal Distribution
GGX / Trowbridge-Reitz
描述微表面法线分布，高 roughness 产生更宽的高光。
G · Geometry
Smith + Schlick-GGX
描述微表面的遮蔽与阴影。
F · Fresnel
Schlick Approximation
控制视角相关反射；金属 F0 来自 albedo。
材质输入
Base Color · Normal
Metallic · Roughness · AO
Emissive · Reflection Mask
glTF G = Roughness
glTF B = Metallic
sRGB → Linear
HDR → Tone Map → Gamma
旧式材质：shininess → roughness 近似转换，并继续读取 diffuse / normal / specular / AO / emissive。

## Slide 9
08 IBL 预计算与运行时采样
把昂贵的环境积分前移到初始化阶段
HDR Equirectangular
Environment Cubemap
Irradiance Map
Prefiltered Map
BRDF LUT
Diffuse IBL
N → Irradiance Map
低频环境辐照度 × albedo，提供没有直接光时仍可信的环境漫反射。
Specular IBL
Reflection Vector + Roughness LOD
采样 Prefiltered Map，不同 mip 对应不同模糊程度。
Split-Sum
Prefiltered Color × BRDF LUT
LUT 用 N·V 和 roughness 查找预积分 BRDF 系数。
初始化成本换取每帧性能：运行时只做少量纹理采样

## Slide 10
09 灯光、阴影与后处理
光照解决“物理可信”，后处理解决“最终观感”
方向光 + Shadow Map
Depth-only Pass
Light Space Matrix
Polygon Offset + Bias
PCF Shadow Sampling
固定正交范围（待升级 CSM）
有限范围点光源
最多 4 个 Point Light
constant / linear / quadratic attenuation
range 平滑衰减，避免远距离染色
调试灯泡亮度与真实照明解耦
HDR 输出
RGBA32F Scene Target
曝光控制
Exponential Tone Mapping
sRGB Gamma Correction
Highlight
5× Downsample
5× Upsample
Bloom Composite
Selected Effect
Radial Blur
Motion Blur
Cartoon
Ripple
Bloom

## Slide 11
10 本阶段升级：RenderTarget 资源化
将 FBO 描述、attachment 所有权和 resize 收敛到一个对象
BEFORE
Renderer 各自手工管理
FrameBufferInfo
Texture2D* color / depth
Texture2D* bloom[5]
Texture2D* upsample[5]
resize() 手写列表
destructor 手写 delete
viewport 再从全局窗口计算
AFTER
RenderTarget 统一拥有
RenderTargetDesc
• format / sampler / clear action
• width / height / debug name
RenderTarget
• unique_ptr<Texture2D>
• FrameBufferInfo view
• resize / texture query
• non-copyable ownership
删除 10+ 裸纹理所有权字段
Bloom 使用实际 Mip 尺寸
显式注入 RenderContext&
为 RenderTargetPool 打基础

## Slide 12
11 本阶段升级：Bounds 与 RenderQueue
把“场景里有什么”转换成“这一帧真正需要画什么”
MeshAsset
CPU Geometry + Local Bounds
Mesh Instance
World Matrix + Resource
RenderQueueBuilder
World Bounds + Frustum
RenderItem
Frame Snapshot
RenderQueue
Shadow / Opaque / Transparent
Bounds 与内存优化
Assimp 导入时计算 local AABB
实例不再复制 vertices / indices
worldBounds = localBounds × worldMatrix
为裁剪、LOD、调试统一数据来源
裁剪与排序
ViewProjection 提取六个平面
AABB Frustum Culling
Opaque：Shader → Material → Mesh
Transparent：距离从远到近
Pass 消费队列
Shadow Pass：shadowCasters
PBR Pass：opaqueItems
透明阶段关闭深度写入
无方向光仍执行 IBL / Point / Emissive
submitted = 2
visible = 1
culled = 1
10288 triangles
1× GPU Upload

## Slide 13
12 本阶段升级：Shader Technique 与热重载
外置源码、Pass 选择和 Variant 缓存统一进入 ShaderLibrary
MaterialAsset
ShaderHandle + Defines
Technique
default-lit / post / IBL
ShaderPass
Forward / Shadow / Debug
Variant Key
Pass + Sorted Defines
Program Cache
外置 Shader 资源
PBR / Depth / Light Debug
Screen / IBL / Post Process
统一存放 resources/shaders
日志输出真实文件路径与源码行号
安全热重载
500ms 文件时间戳检查
先编译 Candidate Program
成功：原子替换 OpenGL ID
失败：保留上一版，不黑屏
真实 Variant
ShaderHandle.defines 参与缓存 Key
MATERIAL_NORMAL_MAP 独立 program
相同宏集合只编译一次
ImGui 可手动 Reload
Reload Success
Compile Error Logged
Previous Program Active
Fix → Auto Recover

## Slide 14
13 项目中的 C++ 核心知识点
语言特性不是孤立技巧，而是用来表达所有权、依赖和数据边界
RAII / unique_ptr
RenderTarget 独占 attachment
Renderer 独占子系统
析构自动释放 GPU wrapper
禁止复制表达唯一所有权
shared_ptr / Cache
ModelAsset、MaterialAsset、Texture2D 跨系统共享
AssetManager 保持缓存生命周期
实例只保存共享引用
引用与依赖注入
RenderContext& / AssetManager&
依赖必须存在但不归本对象所有
减少 singleton，提升可测试性
模板 + Lambda
RenderGraph::addPass<T, Fn>
保存不同参数和执行函数
统一通过虚函数 execute 调用
多态与抽象接口
RenderContext → OpenGLRenderContext
Light → Direction / Point
为替换后端和扩展类型保留边界
STL 与数据结构
vector：对象/顶点/pass
unordered_map：资源缓存
array：固定 Bloom mip 链
move：转移资源所有权

## Slide 15
14 可诊断性与验证体系
目标：程序失败时直接看到原因，而不是只得到黑屏
日志系统
控制台 + logs/engine.log
INFO / WARN / ERROR
资源路径、缓存命中、模型统计
启动与关闭生命周期
GPU 错误定位
Shader 编译/链接 info log
源代码行号预览
Framebuffer completeness
OpenGL Debug Callback
构建部署
Debug / Release 双配置
Assimp DLL 自动复制
CMake 重新配置纳入新源码
运行时依赖检查
本轮验证
Debug / Release 构建通过
全部运行时 Shader 从外置文件成功加载
热重载成功 / 失败回退 / 修复恢复通过
RenderQueue：2 提交 / 1 可见 / 1 裁剪
无 Shader / FBO / 高优先级 GL 错误
已知非功能警告：驱动提示 Vertex Shader 会根据 GL State 重新编译；后续通过 Pipeline State 规范化继续优化。

## Slide 16
15 当前问题与演进路线
P0 / P1 / P2 已完成，下一阶段进入 RenderGraph 资源依赖
P0 ✓
MeshResource
共享 VAO/VBO/IBO
消除多实例重复上传
P1 ✓
Render Queue
RenderItem + Bounds
视锥裁剪 + 状态排序
P2 ✓
Shader System
外置源码 / Technique
Variant + Hot Reload
P3
RenderGraph 2.0
资源读写依赖
自动排序 + TargetPool
P4
Advanced Rendering
CSM / Skin / Alpha
SSAO / TAA / Profiler
架构债务
Scene/GameObject 裸指针 · RenderContext singleton · ShaderCode.cpp 硬编码 · CMake GLOB
画面能力缺口
CSM · glTF Alpha/Transmission/Skin · SSAO/TAA · GPU Profiler

## Slide 17
Render Engine
从“能画出来”走向“能持续演进”
已经建立
资源缓存与 Asset 拆分
PBR + IBL + Shadow + HDR
Renderer / Scene / Material 边界
日志与运行时诊断
本轮推进
Shader 全面外置
Technique / ShaderPass
宏 Variant Program Cache
安全热重载与失败回退
下一目标
RenderGraph 资源句柄
Pass 读写依赖
自动排序 / TargetPool
CSM 与 glTF Alpha
核心判断：架构的价值不是类更多，而是每个对象只负责一类变化。